Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Ванышевский сельсовет МР Бураевский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)».

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Ванышевский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025 года.

Расчетный срок – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Ванышевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Краткая историческая справка

Бураевский район расположен в северо-западной части Республики Башкортостан, в бассейне рек Агидель и Быстрый Танып, между городами Бирск и Янаул. Он граничит с Бирским, Дюртюлинским, Калтасинским, Янаульским, Татышлинским, Балтачевским и Мишкинским районами республики. Административный центр – село Бураево – находится от города Уфы на расстоянии 152 км. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Уфа - Бирск - Янаул регионального значения.

Район занимает 1792,26 кв.км (1,2% территории республики).

В районе 95 населенных пунктов, административно подчиненных 13 сельским Советам. По данным администрации района Бураевский численность населения на 01.01.2014 г. составляла 23437 человек.

Районный центр связан с населенными пунктами дорогами с гравийным и асфальтобетонным покрытием.

Земли, на которых расположена современная территория Бураевского района,  в доисторические времена были покрыты дремучими лесами. В результате археологических исследований здесь были найдены останки древних животных: берцовая кость мамонта (между деревнями Азяк и Мустафа), череп шерстистого носорога (на берегу реки Сару), 4-5 килограммовые зубы мамонта, черепа длиннорогого и короткорогого бизонов (на берегу реки Сульзи около д. Мулла и на берегу реки Танып около д.Каратамак). 
            В II-IV вв., в период Бахмутинской культуры, здесь жили кочевые племена. Это подтверждают предметы, найденные в ходе раскопок близ д. Юмакай. Жители крепости, условно названной Кала-Тау,  вели оседлый образ жизни, занимались не только охотой, но и земледелием.

К Бахмутинскому периоду культуры относятся также обнаруженные около населенных пунктов Бустанай, Старо-Тазларово, Кудаш, Каратамак, Бакалы, Кушманак захоронения, в которых были найдены предметы домашнего обихода, орудия труда, войны и т.д.

Долины реки Агидель, где к ней присоединяются реки Бирь и Танып, в первом столетии нашей эры были сферой взаимосвязи сарматских, тюркских и финно-угорских племен. Считается, что формирование современного населения приходится на XIV-XVI века. В составе предков Бураевского района жили племена Ельдяк, Тазлар, Уваныш, Елан, Ураны, названия которых сохранились в современной топонимике.
          Название района происходит от имени Бурая Ергозина - человека, заложившего первый фундамент дома села Бураево.

До середины XIX века территории Бураевского района занимали башкирские родовые волости (ыру)  - Яльдяксы и Тазларсы.

В 1864-1866 годах они были преобразованы в территориальные родовые общины: Бураевская, Калмыковская, Кызылъяровская, Кизганбашевская.
           В 1918-1930 годах они вошли в состав Бирского кантона Башкирской АССР.  20 августа 1930 года был образован Бураевский район. По переписи 1989г в районе

проживали башкиры, составляя 39,5% - 11738 чел. От 30 000 населения, татары-50,8%, удмурты-5,8%, русские и марийцы-1,8% и украинцы - 0,1%. Всего населения на 1 января 1992 года насчитывалось 30 690 чел.

По итогам 7 и 8 ревизий (переписей) 1816 и 1834гг в списке населенных пунктов всего 59 деревень. Из них 16 относятся к территории Бураевского района. Еще 4 деревни, которые по архивным данным уже существовали, почему-то не вошли в этот список. B итоге из 20 деревень 6 являются башкирскими, 5 - мишарскими, 2 - татаро-тептярскими, 3 - русские, 2 - удмуртские, 1 - марийская.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Ванышевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан расположен в северной части Бураевского района. На севере граничит с Тепляковским сельсоветом, на востоке с Балтачевским районом, на юге- с Бураевским и Тазларовским сельсоветами, на западе- с Янаульским районом, на юго-западе – с Кузбаевским сельсоветом.

1.3.  Существующая застройка.

д.Ваныш-Алпаутово

Деревня Ваныш-Алпаутово  является административным центром сельского поселения Ванышевский сельсовет.

Планировочная структура вытянута вдоль реки Картыкай. Через населенный пункт проходит дорога межмуниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

д.Байсакино

Существующая планировочная структура вытянута вдоль р.Апаша с северо-запада на юго-восток. Общественный центр расположен в центральной части населенного пункта

д.Большешукшаново

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Варзы  с северо-востока на юго-запад. Через населенный пункт проходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

д.Варзитамак

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Варзы  с северо-востока на юго-запад. Через населенный пункт проходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

д.Каразириково

Существующая планировочная структура вытянута вдоль р.Апаша с северо-востока на юго-запад. Общественный центр расположен в центральной части населенного пункта

д.Кутлиярово

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Варзы  с северо-востока на юго-запад. Общественный центр отсутствует.

д.Малошукшаново

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Ангасяк  с востока на запад. Общественный центр отсутствует.

д.Новые Карагалы

Существующая планировочная структура вытянута с северо-востока на юго-запад. Вдоль северной границы протекает река Сулпангыш. К населенному пункту подходит дорога муниципального значения. Общественный центр отсутствует.

д.Сумсабашево

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Урус-Мич  с северо-востока на юго-запад. Общественный центр отсутствует.

д.Юмакаево

Существующая планировочная структура вытянута с северо-востока на юго-запад. Вдоль юго-восточной границы протекает река Быстрый Танып. К населенному пункту подходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части села.

1.3.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками.

1.3.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в административном центре сельсовета д.Ваныш-Алпаутово.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 2.

Таблица 2)

Перечень общественных зданий и сооружений

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности.

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части деревни.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 3

таблица 3)

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Бураевского сельсовета выявлены следующие памятники истории, культуры и археологии:

таблица 4)

Экспликация памятников

1.5 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| Наименова-ние а/м дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Эксплуатационные километры | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них с асфальто бетонным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межмуниципального значения |
| Бураево - Тепляки | Бураево - Бикзян - Ваныш-Алпаутово - Минлино - Тепляки | 0 - 26,0 | 26,0 | 26,0 | 16,2 |
| Ваныш-Алпаутово - Большешукшаново - Николаевка | Ваныш-Алпаутово - Большешукшаново - Николаевка | 0 - 14,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 |
| А/д Уфа - Бирск - Янаул - Кузбаево - Ваныш- Алпаутово | а/д Уфа - Бирск - Янаул - Кузбаево - Ваныш-Алпаутово | 0 - 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,3 |
| Муниципального значения |
| Большешукшаново - Юмакаево - Новые Каргалы | Большешукшаново - Юмакаево - Новые Каргалы | 0 - 6,9 | 6,9 | 3,4 | 0,0 |
| Подъезд к д. Кутлиярово | от а/д Большешукшаново - Юмакаево - Новые Каргалы | 0 - 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ваныш-Алпаутово - Байсакино | Ваныш-Алпаутово - Байсакино | 0 - 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

1.6  Коммунальные сооружения.

Список существующих скотомогильников на территории Бураевского района

| Перечень сельских поселений | Расстояние от границ населённого пункта(м) | Примечание | * |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванышевский сельсовет |  |
| д. Ваныш-Алпаутово | 750 ЮЗ | - |  |
| д. Большешукшаново | 900 ЮЗ | - | закр. |

*Скотомогильники, которые находятся в водоохранных зонах, предлагаются к закрытию на основании Водного Кодекса РФ (ст.65 п.15).

Перечень свалок и  полигонов ТБО

| Перечень сельских поселений | Закрываемые | Проектируемые |
| --- | --- | --- |
| Ванышевский сельсовет |
| д. Минлино | закр. | - |
| д. Ваныш-Алпаутово | закр. | - |
| д. Байсакино | закр. | - |
| д. Каразириково | закр. | - |
| д. Большешукшаново | закр. | - |
| д. Варзитамак | закр. | - |
| д. Кутлиярово | закр. | - |
| д. Малошукшаново | закр. | - |

Кладбища по состоянию на конец 2015 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра н.п. | от ближайшей жилой застройки |  |
| Кладбище (д.Ваныш-Алпаутово) | Возле юго-западной границы деревни | 0,4 | 0,1 | 2,8 |
| Кладбище (д.Каразикирово) | В 0,04 км к В от н.п. | 0,35 | 0,1 | 2,9 |
| Кладбище (д.Варзитамак) | На территории н.п. | 0,7 | 0 | 1,1 |
| Кладбище (д.Юмакаево) | На территории н.п. | 0,4 | 0 | 2,2 |
| Кладбище (д.Новые Каргалы) | На территории н.п. | 0,2 | 0,02 | 0,3 |
| Кладбище (д.Большешукшаново) | В 0,7 км к СВ от н.п. | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| Кладбище (д.Байсакино) | В 0,4 км к ЮЗ от н.п. | 0,8 | 0,5 | 0,9 |
| Кладбище (д.Минлино) | В 0,04 км к В от н.п. | 0,4 | 0,1 | 2,0 |
| Кладбище (д.Сумсабашево) | В 0,1 км к В от н.п. | 0,5 | 0,2 | 0,4 |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Природные условия территории в целом благоприятны для жизнедеятельности человека и хозяйственного освоения.

Климат континентальный, основными чертами его являются продолжительная и суровая зима, короткое, иногда жаркое лето.

Продолжительность безморозного периода - 107 дней. Годовой максимум температуры воздуха 38С. Абсолютный минимум -51С. Среднегодовая температура воздуха 1,7С. Продолжительность отопительного периода 214 дней при средней температуре -6С.

Атмосферные осадки по сезонам года распределяются неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в теплый период с апреля по октябрь, сумма которых составляет 68% годового количества осадков. Сумма осадков за год 551мм.

Период с устойчивым снеговым покровом - 187 дней. Средняя высота снегового покрова - 57см.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направления.

2.2. Рельеф.

Территория расположена в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа и реками бассейна Агидель. Склоны водоразделов обычно сглаженные с уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках интенсивно расчлененные овражно-балочной сетью. Общее снижение рельефа — в северо-западном направлении.

По условиям рельефа значительная часть территории благоприятна для любого вида строительства.

В геологическом строении территории на глубину до 300м участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарской, артинский и кунгурский яруса) сложены преимущественно карбонатными породами, известняками, доломитами, содержащими в верхней части разреза кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты галогенных пород: гипсов, ангидридов в неравномерном переслаивании. Общая площадь нижнепермских отложений около 500м. Глубина залегания изменяется от 90 до 100м.

Верхний отдел перми представлен уфимским ярусом. В составе яруса выделяются соликамская и шешминская свиты. Соликамская свита по литологическому составу подразделяется на 3 толщи: нижнюю карбонатную (до 20м) — доломиты, известняки с прослоями ангидридов в основании: среднего (3-7м) — ангидриты и гипсы с прослоями известняков и верхнего (5-10м) — мергели с тонкими прослоями известняков, доломитов, песчаников. Шешминская свита сложена толщей переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей и известняков. Толща в интервалах 0-12м от подошвы и 40-50м от кровли загипсована. Отложения шешминской свиты по склонам долин часто выходят на дневную поверхность. Мощность свиты 60м.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми в нижней части водораздельных склонов.

В средней и верхних частях водоразделов распространены плиоцен-нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинки с прослоями песков, реже галечников. Мощность свиты чаще всего до 10м.

Среди четвертичных отложений наиболее широко развиты алювиально-делювиальные образования, покрывающие почти сплошным чехлом водораздель-ные склоны. Представлены они чаще всего суглинками и глинами. Мощность отложений до 3-7м.

В долинах рек развиты аллювиальные образования. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 3-15м, верхняя — суглинками, глинами и супесями, мощность которых составляет до 10м.

2.3. Гидрография.

Общая площадь земель водного фонда на территории района составляет 2 163 га - река Быстрый Танып, которая протекает в северной части района. Кроме того по территории протекают реки: Белая, Гарейка, Сульзи, Сибирган, Нарыш, Апаша, Асавка, Шулия, Аударашбаш, Казган, Азяк и 120 ручьёв и речушек. Они многоводны весной, летом мелеют или полностью исчезают.

Реки района незначительны, имеют ширину русла 2-3 м и небольшую глубину. Для улучшения водоснабжения населенных пунктов необходимо устройство прудов.

Река Белая протекает по северо-восточной части района. Русло реки плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. Ширина реки колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Продолжительность весеннего разлива колеблется от 10 до 15 дней. Вода в реке чистая пресная.

Река Быстрый Танып  является правым притоком реки Белая (бассейн Камы). Русло реки плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. Ширина реки колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Питание в основном снеговое. Танып замерзает в первой половине ноября, а вскрывается в апреле.

Перечень крупных рек на территории Ванышевского сельсовета

| Наименование водного объекта | Протяжённость (км) |
| --- | --- |
| Варзы | 35,0 |
| Быстрый Танып | 345,0 |
| Картыкай | 12,0 |
| Апаша | 17,0 |

Перечень озер на территории Ванышевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Водоток | Год ввода в эксплуатацию | Обьем, тыс.куб.м | Площадь зекрала, га | Собственник гидротехнических сооружений | Размер водохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | д.Ваныш-Алпаутово | р.Картыкай | 1984 | 532 | 16.9 | на территории МР Бураевский район РБ | 100 |
| 12 | д.Минлино | р.Апаша | 2003 | 300 | 11 | на территории МР Бураевский район РБ | 100 |

2.4. Растительный и животный мир.

Район находится в лесостепной природной зоне. На севере преобладают: широколиственные и хвойные леса и луговые степи, на юге распространены  смешанные леса. Они состоят из ели и пихты с примесью липы, берёзы, осины и других лиственных пород. Здесь же имеются типчаково-разнотравные луговые степи на чернозёмных почвах.

Лесистость района составляет 22,5%.

Около д.Каинлыково сохранился небольшой по площади (30 га) релик-товый сосновый бор. Это настоящий оазис в степи. Он расположен на берегу речки Гнилой Танып. Могучие сосны возрастом более 100 лет растут разреженно. По своему типу лес можно отнести к бору злаковому, так как в нем преобладают злаки. В середине июля было отмечено 30 видов растений. Очень обилен в это время костер безостый, который создает фон. Кроме костра в лесу растут и другие злаки — мятлик степной, вейник наземный. Из бобовых растений здесь отмечены клевер средний, клевер горный, чина весенняя, горошек мышиный, горошек тонколистный. В сосновом бору много земляники лесной, имеется и костяника.

Несмотря на то, что эти насаждения находятся в степи, в них обнаружено значительное количество видов, характерных для лесной зоны, — пиретрум щитковый, ракитник русский, золотарник золотая розга, тысячелистник обыкновенный, буквица лекарственная, ястребинка зонтичная. Проникли в леей сорные виды—льнянка обыкновенная, полынь горькая, икотник серо-зеленый, подорожник средний. Имеются в лесу и другие виды из разнотравья — крестовник луговой, лапчатка серебристая, герань луговая, девясил британский, фиалка собачья, пазник крапчатый, василистник желтый.

На опушке леса местами весьма обилен клевер пашенный. Во влажные годы можно собрать и грибов — масляник зернистый, рыжик сосновый, подгруздок черный, сыроежка ломкая красная и др.

Встречаются представители животного мира - ящерица прыткая, травяная лягушка. На цветущих растениях обычны бабочка-репейница, дневной павлиний глаз, крапивница. Вылавливали здесь и махаона, глазчатого бражника. Из птиц отмечены — большой пестрый дятел, синица большая, поползень обыкновенный. На высокой сосне обнаружено гнездо канюка. Реликтовый сосновый бор, к сожалению, еще очень захламлен. Здесь нередко, видимо, пасется и скот.

2.5. Почвы.

Основной фон почвенного покрова сложен из осадочных горных пород. Северная часть стоит из образований пермского периода (гипс, мергел, глина, известняк и др. Южная часть – из неогенных камней и песков.

Преобладающие почвы - оподзоленные черноземы, также присутствуют пойменные и серые лесные участки.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Ванышевский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Существующая численность  населения  сельсовета  составляет     1379 чел.

Динамика численности населения  сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице.

Численность населения по населённым пунктам , (чел.)

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население перепись 1989г. | Население перепись 2002г. | Население перепись 2010г. | Население сущ. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д. Ваныш-Алпаутово | 557 | 483 | 446 | 461 |
| 2 | д. Байсакино | 107 | 95 | 54 | 54 |
| 3 | д. Большешукшаново | 258 | 229 | 188 | 203 |
| 4 | д. Варзитамак | 146 | 117 | 91 | 93 |
| 5 | д. Каразириково | 193 | 133 | 89 | 82 |
| 6 | д. Кутлиярово | 81 | 81 | 65 | 68 |
| 7 | д. Малошукшаново | 84 | 66 | 42 | 53 |
| 8 | д. Минлино | 233 | 212 | 165 | 155 |
| 9 | д. Новые Каргалы | 34 | 16 | 6 | 4 |
| 10 | д. Сумсабашево | 16 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | д.Юмакаево | 293 | 267 | 205 | 204 |
|  | Всего | 2002 | 1702 | 1353 | 1379 |

| № п/п | Районная и подрайонная системы расселения | Местные системы, входящие в подрайон- ные системы | Численность населения на расч.срок, тыс.чел. | Вид основной деятельности в системе расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Ванышевская | Ванышевская Тепляковская | 1,65 | д. Ваныш-Алпаутово -центр подрайонной системы. Сельское хозяйство, обрабатывающие производства, деревообработка, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население сущ. | Население расч.срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Ваныш-Алпаутово | 0,461 | 0,48 |
| 2 | д. Байсакино | 0,054 | 0,04 |
| 3 | д. Большешукшаново | 0,203 | 0,20 |
| 4 | д. Варзитамак | 0,093 | 0,09 |
| 5 | д. Каразириково | 0,082 | 0,07 |
| 6 | д. Кутлиярово | 0,068 | 0,06 |
| 7 | д. Малошукшаново | 0,053 | 0,04 |
| 8 | д. Минлино | 0,155 | 0,15 |
| 9 | д. Новые Каргалы | 0,004 | 0,01 |
| 10 | д. Сумсабашево | 0,002 | 0 |
| 11 | д.Юмакаево | 0,204 | 0,2 |
|  |  | 1,379 | 1,34 |
|  | итого |  |  |

Основные демографические показатели

таблица б)

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, тыс. человек | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Число родившихся, человек | 26 | 18 | 17 | 17 |
| Число умерших, человек | 51 | 41 | 51 |  |
| Естественная убыль (прирост) населения, человек | -25 | -26 | -34 |  |

Состав населения

таблица в)

| Показатель | Количество человек |
| --- | --- |
| Численность мужчин | 1042 |
| Численность женщин | 1070 |
| Общая | 2123 |

За период с 1989г. по данным статистических бюллетеней Башкортостанстата наблюдается  сокращение численности населения. Снижение численности происходит вследствие естественной убыли и миграционного оттока населения. По данным администрации фактическая численность населения   составляет  2113 чел.

Средняя плотность населения по сельсовету составляет 9 человек на 1 кв. километр.

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельсовета; благодаря принятым мерам прогнозируется стабилизация процессов убыли населения. Проектные предложения в   различных областях деятельности направлены на  сохранение численности населения.

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими взаимосвязями.

Сельсовет развивается как сельскохозяйственный. Проектируемая транспортная сеть призвана более активно включить население   в экономическую, социальную, культурную жизнь района   и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

В основу проектной системы расселения заложены следующие положения:

1). Принцип максимального сохранения сложившейся сети населённых пунктов.

2). Каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой местной системы расселения, т.е. вовлечен в  систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой.

Д.Большебадраково является крупным населенным пунктом межхозяйственного значения и центром подрайонной и местной систем расселения.

Проектная численность населения (прогноз)  по населённым пунктам 	(тыс.чел.)

таблица г)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население сущ. | Население расч. срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д.Берлячево | 0,250 | 0,25 |
| 2 | д.Большебадраково | 0,427 | 0,44 |
| 3 | д.Калмыково | 0,055 | 0,05 |
| 4 | д.Малобадраково | 0,236 | 0,24 |
| 5 | д.Нарышево | 0,087 | 0,08 |
| 6 | д.Силосово | 0,305 | 0,31 |
| 7 | д.Старобикметово | 0,343 | 0,34 |
| 8 | д.Старотукраново | 0,175 | 0,17 |
| 9 | д.Тукаево | 0,099 | 0,09 |
| 10 | д.Улеево | 0,136 | 0,14 |
|  | Численность населения всего по с/с, тыс. чел. | 2,113 | 2,11 |

Общая прогнозная численность населения по сельсовету на расчётный срок  составит 2,11 тыс.чел.

Прогноз возрастного состава населения

район

таблица д)

| Возрастные категории | Сущ. пол., % | Расч. срок, % |
| --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения: всего население | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: - моложе трудоспособного возраста | 17,0 | 16,5 |
| - население в трудоспособном возрасте | 52,6 | 53,0 |
| - население старше трудоспособного возраста | 30,3 | 30,5 |

Трудовые ресурсы

Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития сельсовета.  Дополнительные рабочие места предполагается создать в  агропромышленном комплексе,  в сфере обслуживания (сфере услуг). Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди населённых пунктов останется д.Большебадраково.

Показатели занятости

таблица е)

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, тыс. человек | 1,120 | 1,125 | 1,121 | 1,121 |
| из них: |  |
| занято в экономике | 1,110 | 1,121 | 1,120 | 1,121 |
| Численность зарегистрированных безработных, на конец года, тыс. человек | 0,01 | 0,004 | 0,001 | 0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0 |

Структура занятости населения

( в процентах  к общей численности занятых в экономике по крупным и средним  предприятиям)

таблица ж)

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 80,4 | 76,6 | 65,9 | 65,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 18,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства |  |  |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |
| оптовая и розничная торговля | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| гостиницы и рестораны |  |  |  |  |
| транспорт и связь | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| финансовая деятельность | 8,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |  |  |  |  |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности |  |  |  |  |
| образование | 42,8 | 42,8 | 33,0 | 33,0 |
| здравоохранение и предоставление социальных и персональных услуг | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |  |  |  |

Структура занятости населения по субъектам малого предпринимательства

(микро и малые предприятия)

таблица з)

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| оптовая и розничная торговля | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 |

3.2. Объёмы строительства.

3.2.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и существующих свободных и пригодных к застройке участков.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету  составляет  15,8 кв.м/чел. По проекту на расчётный срок  средняя жилищная обеспеченность составит 25,0 кв.м/чел.

По данным администрации  в населённых пунктах сельсовета имеются пустующие участки (см. таблицу а).

Существующие домовладения

(по данным администрации)

таблица а)

| №№ | Населённые пункты | Количество домовладений, участков (шт.), сущ. положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего (шт.) | В том числе безхозных (шт.) |
| 1 | д. Ваныш-Алпаутово | 206 | 41 |
| 2 | д. Байсакино | 25 | 4 |
| 3 | д. Большешукшаново | 71 | 9 |
| 4 | д. Варзитамак | 41 | 3 |
| 5 | д. Каразириково | 46 | 9 |
| 6 | д. Кутлиярово | 25 | 2 |
| 7 | д. Малошукшаново | 23 | 2 |
| 8 | д. Минлино | 78 | 16 |
| 9 | д. Новые Каргалы | 4 | 2 |
| 10 | д. Сумсабашево | 2 | 1 |
| 11 | д.Юмакаево | 83 | 8 |
|  | Всего по с/с | 65 | 95 |

При расчёте потребности в новых территориях учтены участки в соответствии с таблицей а).

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих участков.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 11,81 тыс. кв.м.

Структура нового  жилищного строительства по материалу стен не регламентируется. Далее приведены территории под новые жилые кварталы по населённым пунктам.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам

на расчётный срок

таблица б)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы всего, га | в том числе | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь строи-тельства, га | расчётный срок, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д. Ваныш-Алпаутово | 6,2 | 3,1 | 3,1 | Предусматривается развитие населённого пункта |
| 2 | д. Байсакино | - | - | - | Не предусматривается развитие |
| 3 | д. Большешукшаново | 6,6 | 3,3 | 3,3 | Предусматривается развитие населённого пункта |
| 4 | д. Варзитамак | 1,2 | 0,6 | 0,6 | Новые территории в существующих границах |
| 5 | д. Каразириково | - | - | - | Имеется достаточно свободных участков в существующих гра-ницах |
| 6 | д. Кутлиярово | 0,8 | 0,4 | 0,4 | Новые территории в существующих границах |
| 7 | д. Малошукшаново | - | - | - | Не предусматривается развитие |
| 8 | д. Минлино | - | - | - | Имеется достаточно свободных участков в существующих гра-ницах |
| 9 | д. Новые Каргалы | - | - | - | Не предусматривается развитие |
| 10 | д. Сумсабашево | - | - | - | Не сохраняется |
| 11 | д.Юмакаево | 4,4 | 2,2 | 2,2 | Предусматривается развитие населённого пункта |
|  | Всего | 19,2 | 9,6 | 9,6 |  |

Распределение объёмов  жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов  жилищного строительства

таблица в)

| № | Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | д. Ваныш-Алпаутово | 7,42 | 7,42 | 4,94 | 12,36 | 206 | 206 | 66 | 272 | 0,461 | 0,48 |
| 2 | д. Байсакино | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 25 | 25 | - | 25 | 0,054 | 0,04 |
| 3 | д. Большешукшаново | 2,55 | 2,55 | 2,45 | 5,0 | 71 | 71 | 32 | 103 | 0,203 | 0,20 |
| 4 | д. Варзитамак | 1,48 | 1,48 | 0,77 | 2,25 | 41 | 41 | 10 | 51 | 0,093 | 0,09 |
| 5 | д. Каразириково | 1,65 | 1,65 | 0,10 | 1,75 | 46 | 46 | 2 | 48 | 0,082 | 0,07 |
| 6 | д. Кутлиярово | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 25 | 25 | 8 | 33 | 0,068 | 0,06 |
| 7 | д. Малошукшаново | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 23 | 23 | - | 23 | 0,053 | 0,04 |
| 8 | д. Минлино | 2,81 | 2,81 | 0,94 | 3,75 | 78 | 78 | 12 | 90 | 0,155 | 0,15 |
| 9 | д. Новые Каргалы | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | 4 | 4 | - | 4 | 0,004 | 0,01 |
| 10 | д. Сумсабашево | 0,08 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0,002 | 0 |
| 11 | д.Юмакаево | 2,99 | 2,99 | 2,01 | 5,0 | 83 | 83 | 27 | 110 | 0,204 | 0,2 |
|  | Всего | 21,77 | 21,69 | 11,81 | 33,5 | 604 | 602 | 157 | 759 | 1,379 | 1,34 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. (приложения обязательные) на расчетную численность постоянного населения   1,34 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту  выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание),  радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Д.Ваныш-Алпаутово является центром подрайонной и местной  систем  расселения.

Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения, т.е. вовлечен в  систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания. За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения.

В д.Ваныш-Алпаутово, как центре подрайонной системы расселения   размещаются учреждение социального обслуживания (инвалидов и пенсионеров), магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе и баня (сауна). Объекты социального обслуживания эпизодического пользования — больница,  поликлиника, скорая помощь  размещаются в районном центре.

Расчеты по населённым пунктам сельсовета   сведены в таблицу а). Указанные рекомендуемые нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты инфраструктуры.

Размещение конкретных учреждений обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования.

Рекреационные объекты (сезонные) размещаются на р.Быстрый Танып (сезонный отдых) на территории Бураевского сельсовета.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в населённых пунктах  произведен по нормативам и исходя из демографии.

Проектом предлагается сохранить существующие объекты. При изменении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастёт.

Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим сохраняются маршруты программы «Школьный автобус».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового

обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очер-едь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население с/с | тыс. чел. |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 33 | 44 | 25/ 25 | - | 25 | - | Возможна реконструкция существующего д/с |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 193 | 270/ 270 | - | 270 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 20 | - | 20/ 20 | 20 | Встр. | В сущ. школе д.Ваныш-Алпау-тово |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больницы | коек | 13,5 | 18 | - | - | - | - | В районном центре |
| 2 | Врачебная амбулатория (поликлиника) | пос./ см. | 35 | 46,9 | - | - | - | - | В районном центре |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 4 на с/с | 4 | 4/ 4 | - | 4 | - |  |
| 4 | Аптеки | объ-ект | 3 на с/с | 3 | - | 3/ - | 3 | - | д.Ваныш-Алпау-тово, д.Большешукша-ново, д.Юмакаево |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждение соц. обслужив. инвалидов и пенсионеров | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 0,4 | д.Ваныш-Алпау-тово |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 214 | 214/ 214 | - | 214 | - |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы | посет. мест | 280 | 375 | 375/ 375 | - | 375 | - |  |
| 2 | Библиотеки | тыс.т. | 6 | 8,04 | 15,0/ 15,0 | - | 15,0 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 402 | 113/ 113 | 289/ 95 | 402 | 1,5 | д.Ваныш-Алпау-тово, д.Большешукша-ново, д.Варзитамак, д.Каразириково, д.Кутлиярово, д.Малошукша-ново, д.Юмакаево |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 54 | - | 54/ - | 54 | Встр. | д.Ваныш-Алпау-тово |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 10 | - | 10/ 4 | 10 | Встр. | д.Ваныш-Алпау-тово, д.Юмакаево |
| 4 | Сауна (баня) | мест | 7 | 10 | - | 10/ - | 10 | 0,4 | д.Ваныш-Алпау-тово |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Отделение связи (почта) | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 3 | Отделение банка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается  сохранить за агропромышленным комплексом сельсовета приоритетное место. Сохраняются существующие производственные территории. Производственные объекты малого бизнеса предлагается разместить к юго-востоку от д.Ваныш-Алпаутово.

Расчёт потребности  в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков норматив на 1 тыс. чел. требуется расч. срок норматив на 1 тыс. чел. требуется расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 25,46 | 60 | 80,4 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 258,62 | 580 | 777,2 |
|  | Итого | « | 212 | 284,08 | 640 | 857,6 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 13,4 | 25 | 33,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 120,6 | 380 | 509,2 |
|  | Итого | « | 100 | 134 | 405 | 542,7 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 402 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 402 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 402 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 1206 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 2606,3 или 0,26 га |

Сохраняются существующие складские территории.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами; секционными жилыми домами до 5 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в пределах жилой застройки;

б)	производственные территории за пределами жилой застройки.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования.

Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территорий.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Ванышевского сельсовета (деревень Ваныш-Алпаутово, Байсакино, Каразириково, Варзитама, Большешукшаново, Кутлиярово, Малошукшаново, Юмакаево, Нов.Каргалы и Минлино ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 20,0м.

Рельеф участка проектирования полого-увалистый. Перепад рельефа составляет 86,80÷140,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные,  максимальный – 70,0 тысячных.

Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с речками предусматриваются водопропускные трубы .

На территории Ванышевского сельсовета протекают речки Апаша, Картыкай, Варзы, Ангасяк , Быстрый Танып и ручьи.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Ванышевского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

Основные проблемы существующей транспортной сети на территории Ванышевского сельсовета вызваны следующими объективными факторами:

- неудовлетворительное состояние существующих дорог между населенными пунктами;

- недостаточная развитость сети пассажирских маршрутов и перевозок грузов на территории района;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние части существующих мостовых перевозок.

- наличие водной преграды – разветвленная сеть  рек и ручьев делят территорию района на части;

- большая степень износа основных фондов всех видов транспорта.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи  на расчетный срок проектирования будут осуществляться  автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Связь с районным центром Кармаскалы и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения и рейсовыми автобусными маршрутами.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| Наименова-ние а/м дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Эксплуатационные километры | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них с асфальто бетонным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межмуниципального значения |
| Бураево - Тепляки | Бураево - Бикзян - Ваныш-Алпаутово - Минлино - Тепляки | 0 - 26,0 | 26,0 | 26,0 | 16,2 |
| Ваныш-Алпаутово - Большешукшаново - Николаевка | Ваныш-Алпаутово - Большешукшаново - Николаевка | 0 - 14,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 |
| А/д Уфа - Бирск - Янаул - Кузбаево - Ваныш- Алпаутово | а/д Уфа - Бирск - Янаул - Кузбаево - Ваныш-Алпаутово | 0 - 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,3 |
| Муниципального значения |
| Большешукшаново - Юмакаево - Новые Каргалы | Большешукшаново - Юмакаево - Новые Каргалы | 0 - 6,9 | 6,9 | 3,4 | 0,0 |
| Подъезд к д. Кутлиярово | от а/д Большешукшаново - Юмакаево - Новые Каргалы | 0 - 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ваныш-Алпаутово - Байсакино | Ваныш-Алпаутово - Байсакино | 0 - 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Ар.с. = 2,11 *370 = 781 авт.

что составит:

2110*0,7= 1477 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит: 369 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит: 74 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит: 222 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит: 369 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей: К р.с. = 781/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей: Р р.с. = 781/200= 4 пост.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | РС |
| Население | 2113 | 2110 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 1477 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 4 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 1034 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 369 |
| В общественном центре (5%) |  | 74 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 222 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 369 |
| Мосты |  | - |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение сельского поселения Ванышевский сельсовет МР Бураевский район Республики Башкортостан  осуществляется от небольших отопительных котельных, работающих на электричестве.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены небольшие котлы различных марок, работающих электричестве.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок | Ванышевский сельсовет |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 33,5 | 26,25 | 0,9 | 0,1 | 1,34 | 175,2 | 0,2 | 1,2 |
|  | сущ. положение | 21,77 | 26,25 | 0,6 | 0,1 | 1,38 | 175,2 | 0,2 | 0,9 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,9 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,3 |
|  | сущ. положение |  |  | 0,6 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,0 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,8 | 0,1 |  |  | 0,2 | 1,1 |
|  | сущ. положение |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  | 0,2 | 0,8 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,3 | 0,3 |  |  | 1,4 | 4,0 |
|  | сущ. положение |  |  | 1,5 | 0,2 |  |  | 1,5 | 3,1 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение сельского поселения Ванышевский сельсовет МР Бураевский район Республики Башкортостан осуществляется через АГРС «Бураевский».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Ванышевский сельсовет |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Сущ. положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | Сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,38 | 1,34 | 413,7 | 229,8 | 402,0 | 223,3 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 604 | 759 | 1663,4 | 924,1 | 2090,3 | 1161,3 |
|  | Итого |  |  | 2077,1 | 1154,0 | 2492,3 | 1384,6 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2181,0 | 1211,7 | 2616,9 | 1453,8 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 109,0 | 60,6 | 130,8 | 72,7 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 114,5 | 63,6 | 137,4 | 76,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,8 | 1,1 | 437,3 | 114,9 | 555,0 | 159,0 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 3,1 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 2732,7 | 1390,2 | 3309,3 | 1689,1 |

Проектные решения

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

Современное состояние водоснабжения.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Ванышевсчкий сельсовет относится к надежно обеспеченным  по подземным источникам воды., но на 20% расчетной площади возможно превышение ПДК по Si.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников -  для питьевых нужд.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-индивидуальная застройка с оборудованным внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним

водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Население д.Новые Каргалы снабжается водой от индивидуальных  колодцев.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4. Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Ванышевском сельсовете отсутствует.  Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

Проектное решение.

Во всех населенных пкнктах Ванышевского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков  работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на  расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | д. Байсакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 40 | 79 | 3,16 | 3,79 | 0,85 | 0,24 | 3,16 | 3,79 | 0,04 | 0,11 |
| 2 | д. Большешукшаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 200 | 150 | 30 | 36 | 6,30 | 1,75 | 30 | 36 | 0,35 | 1,04 |
| 3 | д. Варзитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 90 | 100 | 9 | 10,8 | 2,43 | 0,68 | 9 | 10,8 | 0,10 | 0,31 |
| 4 | д. Каразириково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 70 | 100 | 7 | 8,4 | 1,89 | 0,53 | 7 | 8,4 | 0,08 | 0,24 |
| 5 | д. Кутлиярово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 60 | 100 | 6 | 7,2 | 1,62 | 0,45 | 6 | 7,2 | 0,07 | 0,21 |
| 6 | д.Малошукшаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 40 | 79 | 3,16 | 3,79 | 0,85 | 0,24 | 3,16 | 3,79 | 0,04 | 0,11 |
| 7 | д. Минлино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 150 | 150 | 22,50 | 27,00 | 5,40 | 1,50 | 22,50 | 27,00 | 0,26 | 0,78 |
| 8 | д. Новые Каргалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 10 | 50 | 0,50 | 0,60 | 0,14 | 0,04 | 0,50 | 0,60 | 0,01 | 0,02 |
| 9 | д. Ваныш-Алпаутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 480 | 150 | 72,00 | 86,40 | 11,02 | 3,06 | 72,00 | 86,40 | 0,83 | 2,50 |
| 10 | д.Юмакаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 200 | 150 | 30 | 36 | 6,30 | 1,75 | 30 | 36 | 0,35 | 1,04 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 18,33 | 22,00 | 3,68 | 1,02 | 18,33 | 22,00 | 0,21 | 0,64 |
|  | Итого на расчетный срок | 1340 |  |  | 241,98 | 40,48 | 11,24 |  | 241,98 | 2,33 | 7,00 |

Ливневая канализация.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений.

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Ванышевского сельсовета Бураевского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети,  распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Ванышевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций на территории проектируемой общественной застройки:

с. Ваныш-Алпаутово:

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 40 кВА |

д. Большешукшаново:

| ТП3 | 40 кВА |
| --- | --- |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций в д. Варзитамак, д. Каразириково, д. Кутлиярово, д. Минлино, д. Юмакаево.

- Проектом предлагается вынос существующей ВЛ-6(10) кВ в 
д. Ваныш-Алпаутово, проходящей по существующей и проектной территории  в юго-западной части деревни, по основным улицам деревни; в д. Большешукшаново, проходящей по проектной территории в северной части деревни, по основным улицам деревни.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по сельсовету приведена в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Ванышевский сельсовет | 151,549 | 621,1656 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация , телевидение и радиофикация

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Ванышевского сельсовета Бураевского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих КУСов..

В сельсовете линии связи проходят на опорах и частично в грунте.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по существующим линиям связи.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Ванышевский сельсовет | 189 | 912 |

*Без учета промышленных предприятий

Проектом предлагается реконструкция существующих КУСов.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) проектом предлагается:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 250 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

Согласно государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан »(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.12.2014 N 585) важными моментами в обеспечении эффективного выполнения природоохранных мероприятий являются рационализация и оптимальная организация системы соответствующего управления, включающей развитую систему мониторинга состояния окружающей среды, учет природных ресурсов и источников негативного воздействия на окружающую среду, программу экологического образования и воспитания населения.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды определены цели государственной программы:

-развить водохозяйственный комплекс Республики Башкортостан;

-сохранять и рационально использовать природные ресурсы Республики Башкортостан;

-развивать систему управления отходами производства и потребления на территории Республики Башкортостан;

-сохранять благоприятную экологическую обстановку в Республике Башкортостан.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

-повысить уровень водообеспеченности населения и его защищенности от наводнений и иного негативного воздействия вод;

-сохранить имеющиеся природные ресурсы и биоразнообразие;

-создать инфраструктуру по экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению отходов;

-снизить общую антропогенную нагрузку на окружающую среду.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории СП Ванышевский сельсовет являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, несанкционированные свалки, добыча нефти) и передвижные источники (автотранспортные средства, магистральная дорога).

В СП Ванышевский сельсовет имеется 3 МТФ на 300 голов, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектом предлагается оснащение всех производственных предприятий газо-, пылеулавливающим оборудованием на 1 очередь строительства, что поможет сократить количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферу на 50%.

Проектом предлагается:

1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий;

2. совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

3. увеличение доли природного газа в топливном балансе; (проектируемых территорий на 1 очередь строительства и на расчетный срок)

4. внедрение централизованного отопления;

5. закрытие несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

5. оснащение всех стационарных источников газо-, пылеулавливающим оборудованием (1 очередь строительства);

6. контроль за работой автотранспорта;

7. организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

8. разработка и внедрение норм предельно допустимых выбросов по каждому предприятию и котельным;

9. создание мусоросортировочной и мусороперегрузочной станции.

Главной задачей при решении проблемы негативного влияния автотранспорта на атмосферный воздух является сокращение объемов и уровня токсичности отработанных газов.

Газовое топливо можно рассматривать как реальную альтернативу нефтяным топливам. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеводородов, окислов азота и твердых частиц.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер санитарно-защитной зоны | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| с.Ваныш-Алпаутово |
| 1 | Зерноток | 100 | III |
| 2 | Конеферма | - | - |
| 3 | МТФ СПК «Уныш» | 300 | III |
| д.Байсакино |
| 1 | МТФ | - | - |
| д.Минлино |
| 1 | Зерноток ИП Арсланов | 100 | IV |
| 2 | МТФ | - | - |
| 3 | МТМ | - | - |
| 4 | Пасека | 100 | IV |
| д.Каразикирово |
| 1 | С/х предприятие | 100 | IV |
| д.Большешукшаново |
| 1 | МТМ СПК «Луч» | 100 | IV |
| 2 | Зерноток СПК «Луч» | 100 | IV |
| 3 | МТФ СПК «Луч» | 300 | III |
| д.Юмакаево |
| 1 | МТФ ИП Габидуллин | 300 | III |
| 2 | С/х предприятие | 100 | IV |
| 3 | С/х предприятие | 100 | IV |
| д.Кутлиярово |
| 1 | С/х предприятие | 100 | IV |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина водоохранной зоны рек протекающих на территории сельского поселения устанавливается следующая:

| Водный объект | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Картыкай | 100 | 50 | 20 |
| Река Апаша | 100 | 50 | 20 |
| Река Ангасяк | 50 | 50 | 5 |
| Река Быстрый Танып | 200 | 50 | 20 |
| Река Варзы | 100 | 50 | 20 |
| Река Урус-Мич | 50 | 50 | 5 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Водоток | Год ввода в эксплуатацию | Обьем, тыс.куб.м | Площадь зекрала, га | Собственник гидротехнических сооружений | Размер водохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | д.Ваныш-Алпаутово | р.Картыкай | 1984 | 532 | 16.9 | на территории МР Бураевский район РБ | 100 |
| 12 | д.Минлино | р.Апаша | 2003 | 300 | 11 | на территории МР Бураевский район РБ | 100 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
          4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
           6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
          7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

-    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

-    осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3 Охрана почв.

Проектом предлагается закрыть на расчетный срок все существующие   несанкционированные свалки ТКО.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок (полигона) осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок (полигона) засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удобрений. Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.                     На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

7.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами на территории РБ являются:

сокращение объемов образования отходов;

предотвращение образования отходов;

рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии)

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора)

организация раздельного сбора пищевого и непищевого мусора;

сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

обезвреживание отбросов;

уборка улиц и площадей;

общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Сбор и удаление ТКО в Бураевском районе осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы ІV категории, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на полигоны ТКО. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

На проектном плане (ГД-2) масштаба 1:25 000 дано размещение полигона, расположенного к югу от с.Бураево. Эксплуатация полигонов производится в соответствии с «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01).

Расчетное количество отходов

| Населенные пункты | ТБО, т/год | Площадь полигона на расчетный срок, га | Неканализованное населе-ние, человек | Объем жидких нечистот тыс.л/год | Уборочная техника, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от населе-ния | смет | всего |  |  |  | мусоро-возы | спецтехника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ванышевский сельсовет, | 336 | 67 | 403 | 0,24 | 1120 | 3360 | 1 | 1 |

Нормы накопления отходов:

твердых – 300 кг/чел в год

жидких – 3000 л/чел в год

Смет с твердых покрытий улиц принят в количестве 20% от объема ТКО. При определении площади полигона размеры земельных участков рассчитывались по норме из расчета 0,03 га/1000т отходов в год (СНиП 2.07.01-89). На расчетный срок (2032 г.) требуется территорий, занятых под полигоны – 5,55 га.

Количество мусоровозов определялось из расчета 20 машин на 100 тыс. .жителей. В это количество входит транспорт по вывозу жидких нечистот, механизмы по эксплуатации полигонов, спецмашины по летней и зимней уборке территории. Строительство гаражей спецмашин для обслуживания всех населенных пунктов данного хозяйства рекомендуется на центральных усадьбах. Необходимое количество машин уточняется на следующих стадиях проектирования

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Проектом предусматривается закрытие всех несанкционированных свалок ТКО, т.к. они не соответствуют требованиям законодательства. Они подлежат выводу из эксплуатации с последующей культивацией.

На территории Бураевского района для размещения ТКО предусматривается использовать действующий полигон к югу от села Бураево.

Т.к. на территории района имеются населенные пункты, расположенные на расстоянии более 35 км от месторасположения полигона, предлагается двухэтапный вывоз мусора, с устройством мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций (МПС и МСС)  в д.Ваныш-Алпаутово, основным компонентом которых будет стационарный комплектор. На перегрузочной станции на первом этапе будет производиться прессование ТКО для дальнейшей их транспортировки.

Предлагается совместить устройство МПС со станцией сортировки отходов (МСС).Также предлагается строительство пункта приема вторсырья в д.Вагыш-Алпаутово.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливае-мых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Укрупнение полигонов позволит содержать в коммунально-складских зонах автобазы уборочной техники и механизмов, предназначенных для сбора, размещения, уплотнения отходов и их послойного укрытия грунтом. При увеличении мощности полигона накопление очередного слоя отходов на рабочей карте будет происходить более интенсивно, что сократит период времени до укрытия слоя грунтом и уменьшит санитарную опасность не укрытых отходов.

На сохраняемой территории полигона ТКО предусматривается проведение мероприятий по усовершенствованию технологий приема и утилизации ТКО и обеспечению защиты окружающей среды от загрязнения. При этом учитывается существующая и проектируемая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, что делает реальным функционирование предлагаемой схемы обслуживания в течение всего года.

Размер санитарно-защитной зоны от полигонов ТКО до жилой застройки составляет 1000м.

На перспективу предусматривается возможность строительства мусоро-перерабатывающего завода на группу районов северо-западного региона Республики Башкортостан в с.Бураево.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 220 Кв, 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 30 м для ВЛ 220 Кв,20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов. На территории Ванышевского сельсовета отсутствуют высоковольтные линии электропередач.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.

Автомобильный транспорт

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.

От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/час.

Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.

На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20-40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Ванышевского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Ванышевского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

  - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Ванышевском сельсовете Бураевского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории сел Ванышевского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Бураевского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Бураевский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Бураевском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории сел Ванышевского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе по функциональному использованию: | га/% | 18578,9/ 100,0 | 18578,9/ 100,0 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 661,8/ 3,6 | 648,3/ 3,5 |
| 1.1.1 | д. Ваныш-Алпаутово | га | 130,5 | 134,1 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 6,2 |
| 1.1.2 | д. Байсакино | « | 24,9 | 24,9 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | - |
| 1.1.3 | д. Большешукшаново | « | 60,3 | 64,2 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 6,6 |
| 1.1.4 | д. Варзитамак | « | 64,7 | 64,7 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 1,2 |
| 1.1.5 | д. Каразириково | « | 74,1 | 74,1 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | - |
| 1.1.6 | д. Кутлиярово | « | 33,9 | 33,9 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 0,8 |
| 1.1.7 | д. Малошукшаново | « | 36,2 | 36,2 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | - |
| 1.1.8 | д. Минлино | « | 86,6 | 86,6 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | - |
| 1.1.9 | д. Новые Каргалы | « | 14,0 | 14,0 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | - |
| 1.1.10 | д. Сумсабашево | « | 23,0 | 0 |
| 1.1.11 | д.Юмакаево |  | 113,6 | 115,6 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок |  | - | 4,4 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы на расчётный срок | « |  |  |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | га/% | 17917,1/ 96,4 | 17930,6/ 96,5 |
| 1.3.1 | -леса | га | 3347,6 | 3347,6 |
| 1.3.2 | -водоёмы | « | 105,3 | 105,3 |
| 1.3.3 | -территории производст-венных предприятий за чертой населённых пунктов | « | 26,1 | 27,1 |
| 1.3.4 | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 15,3 | 15,3 |
| 1.3.5 | -прочие | « | 14422,8 | 14435,3 |
| 2 | Население всего по с/с | тыс. чел. | 1,379 | 1,34 |
| 2.1 | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | д. Ваныш-Алпаутово | « | 0,461 | 0,48 |
| 2.1.2 | д. Байсакино | « | 0,054 | 0,04 |
| 2.1.3 | д. Большешукшаново | « | 0,203 | 0,20 |
| 2.1.4 | д. Варзитамак | « | 0,093 | 0,09 |
| 2.1.5 | д. Каразириково | « | 0,082 | 0,07 |
| 2.1.6 | д. Кутлиярово | « | 0,068 | 0,06 |
| 2.1.7 | д. Малошукшаново | « | 0,053 | 0,04 |
| 2.1.8 | д. Минлино | « | 0,155 | 0,15 |
| 2.1.9 | д. Новые Каргалы | « | 0,004 | 0,01 |
| 2.1.10 | д. Сумсабашево | « | 0,002 | 0 |
| 2.1.11 | д.Юмакаево | « | 0,204 | 0,2 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./кв.км | 7,4 | 7,2 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 21,77/ 604 | 33,5/ 759 |
| 3.1 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.1.1 | д. Ваныш-Алпаутово | « | 7,42/ 206 | 12,36/ 272 |
| 3.1.2 | д. Байсакино | « | 0,9/ 25 | 0,9/ 25 |
| 3.1.3 | д. Большешукшаново | « | 2,55/ 71 | 5,0/ 103 |
| 3.1.4 | д. Варзитамак | « | 1,48/ 41 | 2,25/ 51 |
| 3.1.5 | д. Каразириково | « | 1,65/ 46 | 1,75/ 48 |
| 3.1.6 | д. Кутлиярово | « | 0,9/ 25 | 1,5/ 33 |
| 3.1.7 | д. Малошукшаново | « | 0,83/ 23 | 0,83/ 23 |
| 3.1.8 | д. Минлино | « | 2,81/ 78 | 3,75/ 90 |
| 3.1.9 | д. Новые Каргалы | « | 0,16/ 4 | 0,16/ 4 |
| 3.1.10 | д. Сумсабашево | « | 0,08/ 2 | - |
| 3.1.11 | д.Юмакаево | « | 2,99/ 83 | 5,0/ 110 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 11,81/ 157 |
| 3.2.1 | д. Ваныш-Алпаутово | « | - | 4,94/ 66 |
| 3.2.2 | д. Байсакино | « | - | - |
| 3.2.3 | д. Большешукшаново | « | - | 2,45/ 32 |
| 3.2.4 | д. Варзитамак | « | - | 0,77/ 10 |
| 3.2.5 | д. Каразириково | « | - | 0,10/ 2 |
| 3.2.6 | д. Кутлиярово | « | - | 0,6/ 8 |
| 3.2.7 | д. Малошукшаново | « | - | - |
| 3.2.8 | д. Минлино | « | - | 0,94/ 12 |
| 3.2.9 | д. Новые Каргалы | « | - | - |
| 3.2.10 | д. Сумсабашево | « | - | - |
| 3.2.11 | д.Юмакаево | « |  | 2,01/ 27 |
| 3.3 | Убыль жилого фонда в д. Сумсабашево | « | - | 0,08/ 2 |
| 3.4 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 15,8 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 270/ 196 | 270/ 201 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 25/ 18 | 25/ 19 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 113/ 82 | 402/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 375/ 272 | 375/ 280 |
| 4.5 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 214/ 155 | 214/ 160 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог - всего: | км | 60,4 | 60,4 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | - | 370 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 241,98 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | м3/сут |  | 241,98 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт |  | 621,1656 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 3,1 | 4,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | 2732,7 | 3309,3 |
| 6.6 | Телефонизация | абон |  | 912 |

Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам

Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию

Распределение земельного фонда по категориям земель

| Категория земель | Площадь, га (существующее положение на 2015 год) | Площадь, га (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 14438,1 | 14450,6 |
| Земли населенных пунктов | 661,8 | 648,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 26,1 | 27,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| Земли лесного фонда | 3347,6 | 3347,6 |
| Земли водного фонда | 105,3 | 105,3 |
| Земли запаса | 0 | 0 |
| ИТОГО по сельсовету | 18578,9 | 18578,9 |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

| Населённый пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), права | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Ваныш-Алпаутово | 02:17:000000:536 | 3,6 | Земли населенных пунктов | 1,9 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| д.Ваныш-Алпаутово | 02:17:050803:34 | 1,0 | Земли промышленности | 1,9 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малое предпринимательство |
| д.Большешукшаново | 02:17:160801 | 3,9 | Земли населенных пунктов | 2,7 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| д.Юмакаево | 02:17:160901:15 | 2,0 | Земли населенных пунктов (с. Бузовьязы) | 1,9 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |

Мелиоративные системы отсутствуют.

Развитие транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов  на землях сельхоз назначения проектом не планируются.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.